Дизель-генераторные установки GMGen предназначены для выработки электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц с выходным напряжением 400/230 В для использования в качестве основного или резервного источника электроэнергии там, где возможны частые перебои в централизованном энергоснабжении, или там, где оно полностью отсутствует.

Электростанции под торговой маркой GMGen производятся в Италии с 1992 года. Благодаря высокому качеству и совершенству технологий производства, это оборудование быстро стало известно не только на электротехническом рынке Италии, но и завоевало признание по всему миру.

Отличительными особенностями техники являются высокая надёжность, продуманность конструкции, экономичность, экологичность и низкий уровень шума при работе, которые достигаются благодаря искусному воплощению современных технологий и отличному качеству комплектующих. Вся производственная деятельность осуществляется на самом высоком уровне и соответствует требованиям ISO 9001:2000.

Модельный ряд генераторных установок постоянно совершенствуется и модернизируется и отвечает всем современным экологическим требованиям, российским и зарубежным стандартам. Генераторные установки мощностью от 1 до 3000 кВА собираются только на базе двигателей и генераторов ведущих мировых производителей таких как Honda, Yanmar, KOHLER, John Deere, Mitsubishi, Volvo Penta, Cummins, Perkins, Doosan, Iveco, MTU, Linz Electric, Leroy Somer и MeccAlte.

Преимущества портативных генераторов GMGen

- Широкий диапазон функций и характеристик: от простых моделей для стандартного применения до профессиональных систем с увеличенным баком, расширенным пультом управления в специальных шумозащитных кожухах;

- Прочная сварная рама с виброопорами;

- Порошковый метод окраски защитных панелей и защита от коррозии;

- Только оригинальные комплектующие (двигатели Honda (Япония), Yanmar (Япония), KOHLER (Италия), генераторы MeccAlte (Италия) и Linz Electric (Италия));

- Металл, проводка и фурнитура высокого европейского качества;

- Обмотки ротора и статора из медного провода соответствующего диаметра во избежание потери мощности на выходе;

- Соответствие заявленной и реальной мощностей генераторной установки;

- Топливные баки из ударопрочного пластика для предотвращения образования конденсата в холодную погоду, защищенные металлическими панелями от внешних воздействий;

- ГУ соответствуют самым строгим нормам (ЕС) и требованиям безопасности, а так же нормам по уровню шума. Оборудованы заземлением, защитой от перегрузки, защитой горячих частей;

- Строгий контроль на производстве позволяет полностью исключить дефекты и неисправности;

- Высокая эргономичность за счёт оптимальной компоновки двигателя, генератора и бака, что позволяет легко заменить масло и фильтры, проделать другие необходимые операции по обслуживанию.

Портативные бензиновые и дизельные генераторы серии Silent предназначены для использования на объектах, где предъявляются особенные требования по уровню шума. Укомплектованы прочной сварной рамой, высокотехнологичным шумозащитным кожухом, топливным баком увеличенной ёмкости для продолжительной автономной работы и расширенной панелью управления с возможностью дополнительного контроля параметров работы ПГУ. Модельный ряд представлен генераторами мощностью от 3.5 до 16 кВт.

| GMH15000S | Бензиновая электростанция GMGen Power Systems (Италия) с воздушным охлаждением | бензин | 3000 об/мин |
| --- | --- | --- | --- |

| (10.4 кВт, 230 В, 50 Гц) |  |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Модель | GMGen Power Systems GMH15000S (Италия) |
| --- | --- |

| Максимальная мощность * | 10.4 кВт (13 кВА) |
| --- | --- |

| Двигатель |  |
| --- | --- |

| Марка | Honda (Япония) |
| --- | --- |
| Модель | GX690 |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| Охлаждение | воздушное |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Способ запуска | электростартер |
| Расход при нагрузке 70% | 4.2 л/ч |

| Генератор |  |
| --- | --- |

| Марка | LINZ Electric (Италия) |
| --- | --- |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное напряжение | 230 В, 50 Гц |
| Класс защиты | IP21 |

| Данные для установки |  |
| --- | --- |

| Габариты, ДхШхВ | 107x56x93 см |
| --- | --- |
| Вес | 210 кг |
| Объём топливного бака | 20 л |
| Уровень шума | 63 дБ на расстоянии 7 м |

* мощность в кВт указана при cosφ=0.8

Базовая комплектация

Трубчатая сварная рама с виброопорами

Двигатель с навесным оборудованием

Генератор синхронный бесщёточный

Панель управления QM107

Выходной автомат защиты (автоматический выключатель) 63 А

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Стандартный глушитель

Электростартер

Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами) 12 В

Система защиты по низкому уровню масла

Система смазки с фильтрацией

Система топливоподачи с фильтрацией

Шумозащитный кожух

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР

Электромагнитный клапан, управляющий подачей топлива

Панель управления QM107

|  | Блок дифференциальной защиты + УЗО блока дифференциальной защиты (опция) 32 А розетка 3-полюсная (евростандарт, 1P+N+E) 16 А розетка 3-полюсная (евростандарт, 1P+N+E) Силовая клеммная колодка Стартерный ключ Кнопка экстренного останова Сигнальная лампа низкого уровня топлива (опция) Вольтметр Счётчик моточасов |
| --- | --- |

Условия гарантии

Гарантийный срок на оборудование составляет 3 года или 500 часов наработки с момента поставки, в зависимости от того, что наступит раньше.