Дизель-генераторные установки GMGen предназначены для выработки электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц с выходным напряжением 400/230 В для использования в качестве основного или резервного источника электроэнергии там, где возможны частые перебои в централизованном энергоснабжении, или там, где оно полностью отсутствует.

Электростанции под торговой маркой GMGen производятся в Италии с 1992 года. Благодаря высокому качеству и совершенству технологий производства, это оборудование быстро стало известно не только на электротехническом рынке Италии, но и завоевало признание по всему миру.

Отличительными особенностями техники являются высокая надёжность, продуманность конструкции, экономичность, экологичность и низкий уровень шума при работе, которые достигаются благодаря искусному воплощению современных технологий и отличному качеству комплектующих. Вся производственная деятельность осуществляется на самом высоком уровне и соответствует требованиям ISO 9001:2000.

Модельный ряд генераторных установок постоянно совершенствуется и модернизируется и отвечает всем современным экологическим требованиям, российским и зарубежным стандартам. Генераторные установки мощностью от 1 до 3000 кВА собираются только на базе двигателей и генераторов ведущих мировых производителей таких как Honda, Yanmar, KOHLER, John Deere, Mitsubishi, Volvo Penta, Cummins, Perkins, Doosan, Iveco, MTU, Linz Electric, Leroy Somer и MeccAlte.

Преимущества портативных генераторов GMGen

- Широкий диапазон функций и характеристик: от простых моделей для стандартного применения до профессиональных систем с увеличенным баком, расширенным пультом управления в специальных шумозащитных кожухах;

- Прочная сварная рама с виброопорами;

- Порошковый метод окраски защитных панелей и защита от коррозии;

- Только оригинальные комплектующие (двигатели Honda (Япония), Yanmar (Япония), KOHLER (Италия), генераторы MeccAlte (Италия) и Linz Electric (Италия));

- Металл, проводка и фурнитура высокого европейского качества;

- Обмотки ротора и статора из медного провода соответствующего диаметра во избежание потери мощности на выходе;

- Соответствие заявленной и реальной мощностей генераторной установки;

- Топливные баки из ударопрочного пластика для предотвращения образования конденсата в холодную погоду, защищенные металлическими панелями от внешних воздействий;

- ГУ соответствуют самым строгим нормам (ЕС) и требованиям безопасности, а так же нормам по уровню шума. Оборудованы заземлением, защитой от перегрузки, защитой горячих частей;

- Строгий контроль на производстве позволяет полностью исключить дефекты и неисправности;

- Высокая эргономичность за счёт оптимальной компоновки двигателя, генератора и бака, что позволяет легко заменить масло и фильтры, проделать другие необходимые операции по обслуживанию.

Портативные бензиновые и дизельные генераторы серии Professional — незаменимый источник резервного электроснабжения любого объекта, будь то коттедж, офисное здание или производственное предприятие. Отличительными особенностями ПГУ серии Professional являются усиленная сварная рама, топливный бак увеличенной ёмкости с защитной панелью и расширенная панель управления. Увеличенный топливный бак продлевает автономную работу ПГУ до 10 часов, а расширенная панель управления позволяет более чётко контролировать все параметры работы электростанции. Модельный ряд представлен генераторами мощностью от 3.5 до 16 кВт.

| GMK15000TELX | Бензиновая электростанция GMGen Power Systems (Италия) с воздушным охлаждением | бензин | 3000 об/мин |
| --- | --- | --- | --- |

| (13.2 кВт, 230/400 В, 50 Гц) |  |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Модель | GMGen Power Systems GMK15000TELX (Италия) |
| --- | --- |

| Максимальная мощность * | 13.2 кВт (16.5 кВА) |
| --- | --- |

| Двигатель |  |
| --- | --- |

| Марка | KOHLER (США) |
| --- | --- |
| Модель | CH730 |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| Охлаждение | воздушное |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Способ запуска | электростартер |
| Расход при нагрузке 70% | 6.7 л/ч |

| Генератор |  |
| --- | --- |

| Марка | LINZ Electric (Италия) |
| --- | --- |
| Модель | E1S13S C/2 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение | 230/400 В, 50 Гц |
| Класс защиты | IP21 |

| Данные для установки |  |
| --- | --- |

| Габариты, ДхШхВ | 99x56x67 см |
| --- | --- |
| Вес | 135 кг |
| Объём топливного бака | 20 л |

* мощность в кВт указана при cosφ=0.8

Базовая комплектация

Трубчатая сварная рама с виброопорами

Двигатель с навесным оборудованием

Генератор синхронный щёточный

Защитный предохранитель

Панель управления QM307

Выходной автомат защиты (автоматический выключатель) 25 А

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Стандартный глушитель

Электростартер

Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами) 12 В

Система защиты по низкому уровню масла

Система смазки с фильтрацией

Система топливоподачи с фильтрацией

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

Дополнительные опции

Система автозапуска с АВР

Тележечный комплект

Электромагнитный клапан, управляющий подачей топлива

Панель управления QM307

|  | Блок дифференциальной защиты + УЗО блока дифференциальной защиты (опция) 32 А розетка 5-полюсная (евростандарт, 3P+N+E) 16 А розетка 3-полюсная (евростандарт, 1P+N+E) Стартерный ключ Кнопка экстренного останова Сигнальная лампа низкого уровня топлива (опция) Вольтметр Счётчик моточасов |
| --- | --- |