Дизель-генераторные установки GMGen предназначены для выработки электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц с выходным напряжением 400/230 В для использования в качестве основного или резервного источника электроэнергии там, где возможны частые перебои в централизованном энергоснабжении, или там, где оно полностью отсутствует.

Электростанции под торговой маркой GMGen производятся в Италии с 1992 года. Благодаря высокому качеству и совершенству технологий производства, это оборудование быстро стало известно не только на электротехническом рынке Италии, но и завоевало признание по всему миру.

Отличительными особенностями техники являются высокая надёжность, продуманность конструкции, экономичность, экологичность и низкий уровень шума при работе, которые достигаются благодаря искусному воплощению современных технологий и отличному качеству комплектующих. Вся производственная деятельность осуществляется на самом высоком уровне и соответствует требованиям ISO 9001:2000.

Модельный ряд генераторных установок постоянно совершенствуется и модернизируется и отвечает всем современным экологическим требованиям, российским и зарубежным стандартам. Генераторные установки мощностью от 1 до 3000 кВА собираются только на базе двигателей и генераторов ведущих мировых производителей таких как Honda, Yanmar, KOHLER, John Deere, Mitsubishi, Volvo Penta, Cummins, Perkins, Doosan, Iveco, MTU, Linz Electric, Leroy Somer и MeccAlte.

Преимущества портативных генераторов GMGen

- Широкий диапазон функций и характеристик: от простых моделей для стандартного применения до профессиональных систем с увеличенным баком, расширенным пультом управления в специальных шумозащитных кожухах;

- Прочная сварная рама с виброопорами;

- Порошковый метод окраски защитных панелей и защита от коррозии;

- Только оригинальные комплектующие (двигатели Honda (Япония), Yanmar (Япония), KOHLER (Италия), генераторы MeccAlte (Италия) и Linz Electric (Италия));

- Металл, проводка и фурнитура высокого европейского качества;

- Обмотки ротора и статора из медного провода соответствующего диаметра во избежание потери мощности на выходе;

- Соответствие заявленной и реальной мощностей генераторной установки;

- Топливные баки из ударопрочного пластика для предотвращения образования конденсата в холодную погоду, защищенные металлическими панелями от внешних воздействий;

- ГУ соответствуют самым строгим нормам (ЕС) и требованиям безопасности, а так же нормам по уровню шума. Оборудованы заземлением, защитой от перегрузки, защитой горячих частей;

- Строгий контроль на производстве позволяет полностью исключить дефекты и неисправности;

- Высокая эргономичность за счёт оптимальной компоновки двигателя, генератора и бака, что позволяет легко заменить масло и фильтры, проделать другие необходимые операции по обслуживанию.

Портативные бензиновые и дизельные генераторы серии Compact — это надёжный источник электроэнергии, подходящий для установки на любом объекте. Отличаются компактностью, эргономичностью исполнения и небольшим весом, что позволяет легко перемещать станцию с места на место (торговые точки, строительные объекты и т.п.). Просты, удобны и безопасны в эксплуатации. Модельный ряд представлен генераторами мощностью от 1 до 10 кВт. Оснащены топливным баком объёмом 5.5—6.5 литров и стандартной панелью управления.

| GMH5000 | Бензиновая электростанция GMGen Power Systems (Италия) с воздушным охлаждением | бензин | 3000 об/мин |
| --- | --- | --- | --- |

| (3.6 кВт, 230 В, 50 Гц) |  |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Модель | GMGen Power Systems GMH5000 (Италия) |
| --- | --- |

| Максимальная мощность * | 3.6 кВт (4.5 кВА) |
| --- | --- |

| Двигатель |  |
| --- | --- |

| Марка | Honda (Япония) |
| --- | --- |
| Модель | GX270 |
| Тип топлива | бензин АИ-92 |
| Охлаждение | воздушное |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Способ запуска | ручной запуск |
| Расход при нагрузке 70% | 1.4 л/ч |

| Генератор |  |
| --- | --- |

| Марка | Mecc Alte (Италия) |
| --- | --- |
| Модель | S16W-130/B |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное напряжение | 230 В, 50 Гц |
| Класс защиты | IP21 |

| Данные для установки |  |
| --- | --- |

| Габариты, ДхШхВ | 78x52x56 см |
| --- | --- |
| Вес | 62 кг |
| Объём топливного бака | 6 л |
| Уровень шума | 70 дБ на расстоянии 7 м |

* мощность в кВт указана при cosφ=0.8

Базовая комплектация

Трубчатая сварная рама с виброопорами

Двигатель с навесным оборудованием

Генератор синхронный бесщёточный

Защитный предохранитель

Панель управления QM115

Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Стандартный глушитель

Ручной стартер

Система защиты по низкому уровню масла

Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110%

Дополнительные опции

Тележечный комплект

Электромагнитный клапан, управляющий подачей топлива

Панель управления QM115

|  | 16 A розетка 3-полюсная (евростандарт, 1P+N+E) Автоматический выключатель цепи 16 А розетка (бытовая, 2P+E) |
| --- | --- |

Условия гарантии

Гарантийный срок на оборудование составляет 3 года или 500 часов наработки с момента поставки, в зависимости от того, что наступит раньше.